Euro-form

Мелко-щитовая опалубочная система

Общее описание

Euro-form – мелкощитовая опалубочная система, универсальное решение для монолитного строительства.  Легкий вес и простота конструкции позволяют собирать  euro-form при помощи простого молотка и тратить минимум времени на сборку. Универсальность euro-form позволяет возводить стены, колонны, балки, фундаменты, лифтовые шахты, лестничные марши и другие конструкции из одних и тех же комплектующих.  euro-form system расчитана на более 200 циклов использования, что делает ее одной из самых выгодных опалубочных систем в своем классе.

Щит опалубки euro-form представляет собой раму из легкой конструкционной стали усиленную ребрами жесткости и покрытую яркой краской. Производится на автоматизированной поточной линии, что гарантирует предельную точность и аккуратность в сварке каркаса. Щит заполняется бакелитовой фанерой, которая пропитывается фенолформальдегидными смолами и является полностью устойчивой к воздействию воды и агрессивных сред.

Технические характеристики

| Высота щитов, мм | 900, 1200, 1500, 1800 + спецразмеры |
| --- | --- |
| Ширина щитов, мм | От 200 до 600 с шагом 50 |
| Давление бетона, кН/м2 | 45 |
| Оборачиваемость каркаса, циклов | Не менее 200 |
| Оборачиваемость палубы, циклов | Не менее 50 |
| Тип фанеры | Многослойная (7-сл) |
| Толщина фанеры, мм | 12 |

Фанера

| Материал | Смешанная (хвоя+тополь) |
| --- | --- |
| Тип | Бакелизированная |
| Тип пропитки | Фенол |
| Тип клея | Влагостойкий формальдегидный |
| Толщина, мм | 12 |
| Адгезионная прочность, Н/см2 | 100 |
| Поверхностная прочность, Н/см2 | 150 |
| Плотность, г/см3 | 0,59 |
| Содержание воды, % | 8 |

Рама щита

| Марка стали | KS D3505 SS540 |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, Н/мм2 | 640 |
| Предел текучести, Н/мм2 | 430 |

| Предельное растяжение, % | 18 |
| --- | --- |

Опорный угол щита

| Марка стали4 | KS D3505 SS400 |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, Н/мм2 | 440 |
| Предел текучести, Н/мм2 | 340 |
| Предельное растяжение, % | 30 |

Внутренний угол, внешний угол

| Марка стали5 | KS D3505 SS400 |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, Н/мм2 | 495 |
| Предел текучести, Н/мм2 | 297 |
| Предельное растяжение, % | 31,8 |

Тяга, держатели труб, клин

| Марка стали6 | KS D3505 SS400 |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка на растяжение, Н | 25889 |

Принцип сборки

- Щит

- Держатель труб горизонтальный

- Клин

- Внутренний угол

- Внешний угол

- Держатель труб вертикальный

- Тяга

- Труба UL700

«Фишка»

«Фишка» –  главная особенность нашего продукта. У каждого продукта есть одна своя уникальная и выдающаяся особенность, которая наделяет каждый продукт массой преимуществ перед конкурентами. «Фишка» нашего продукта  одна, и она уникальна. «Фишка» – это и основная конструктивная особенность, и главное преимущество перед конкурентами, и повод приобрести именно нашу опалубку.

В случае с мелко-щитовой опалубочной системой  euro-form, «фишкой» является способ соединения между собой комплектующих опалубки – технология  Cross-Wedge.

Вместо множества замков и крепежных элементов используется простой тип соединения из двух клиньев.

Щиты, тяги, держатели труб, углы – для соединения всех этих элементов применяется простая и понятная технология – Cross-Wedge. Конструкция опалубочной системы euro-form system позволяет соединять между собой два щита, и одновременно фиксировать тяги и держатели труб. На фото справа показано, что в одном и том же узле зафиксированы два щита и тяга. Вот преимущества, которые открывает «фишка» опалубки euro-form system:

- Экономия времени. Простота конструкции способствует быстроте сборки.

- Простота сборки.  Благодаря простоте конструкции, вероятность нарушения технологии сборки опалубки крайне мала, даже при низкой квалификации строителей.

- Унификация узлов сборки. Не нужно комплектовать заказ различными типами замков, клин – единственный соединительный элемент.

Преимущества

Ниже приведены остальные преимущества опалубочной системы euro-form system:

Универсальность.

Конструкция опалубочной системы euro-form позволяет соединять щиты в произвольном порядке. Располагая по-разному одни и те же щиты, можно возвести самые различные конструкции. То есть даже после многолетнего использования опалубки euro-form на множестве различных объектов, у строителя будет относительно небольшой и компактный комплект щитов, который подходит для самых различных объектов и не требует обширных складских площадей. Начиная работы на каждом новом объекте, строитель может использовать те же щиты с минимальным дополнительным приобретением щитов редких размеров, которые не использовались на предыдущих объектах.

Небольшой размер щитов и возможность располагать их в произвольном порядке позволяет возводить стены, фундаменты, балки, колонны, лифтовые шахты, лестничные марши из одного и того же комплекта опалубки euro-form. Строителю не нужно приобретать разные виды опалубки для разных конструкций – euro-form system отлично подходит практически для любых монолитных конструкций.

Быстрота сборки.

Щиты опалубки изготовлены из легкой конструкционной стали. Опалубочная система euro-form system предназначена для сборки вручную и не требует применения подъемного оборудования, для возведения понадобится простой молоток. Благодаря малому весу и простоте технологии Cross-Wedge, опалубка euro-form собирается быстро, не требует крупных трудозатрат и не требует применения подъемного оборудования.

Долговечность.

Сорта стали, из которых изготавливаются комплектующие euro-form system, не имеют полных аналогов среди российской классификации, и характеризуются практичностью при использовании в качестве материалов строительного оборудования. Щиты заполняются бакелизированной фанерой, которая полностью устойчива к воздействию воды и агрессивных сред. Благодаря применяемым материалам, euro-form обладает высокой износоустойчивостью, выбор euro-form system является экономически целесообразным решением.

При разумной эксплуатации euro-form system выдерживает около 200 циклов использования.

Качество.

Сырье и готовые комплектующие  euro-form system проходят строжайший контроль качества в Южной Корее. Еuro-form system соответствует требованиям ГОСТ Р 52085-2003 и имеет сертификат соответствия российского образца, а также сертификат качества международного образца ISO 9001:2008. Опалубочная система euro-form system применяется на стройках Саммита АТЭС-2012 на Дальнем Востоке РФ, на стройках Южной Кореи, а также применяется для возведения нового жилья и инфраструктуры в Японии.

Все преимущества опалубочной системы euro-form открывают вполне конкретные и осязаемые выгоды: экономическая целесообразность, безопасность и прочие. Тезисный список всех преимуществ и буквальная формулировка того, как их проговаривать клиенту, приведена ниже:

- Один комплект опалубки подходит для различных объектов. Нет необходимости покупать новый комплект опалубки для каждого нового объекта. Соберите щиты в другом порядке, и у Вас получится совершенно другая конструкция. Максимум что потребуется на следующем объекте – докупить редкие размеры. В сравнении с опалубкой, которая требует абсолютно разные наборы комплектующих для разных объектов, использовать euro-form – это выгодно и экономически целесообразно.

- Один комплект опалубки подходит для различных конструкций. Одни и те же комплектующие подойдут для любых конструкций (стены, колонны, балки, фундаменты, лифтовые шахты, лестничные марши, резервуары и т.д.). Вместо приобретения комплектующих отдельно для каждого вида конструкций можно приобрети один комплект euro-form system. Исключение составляют лишь круглые колонны. В сравнении с опалубкой, которая требует абсолютно разные наборы комплектующих для разных конструкций, использовать euro-form – это выгодно и экономически целесообразно.

- Возможность возведения сложных конструкций. Размер щитов относительно небольшой, собирать их можно в произвольном порядке – поэтому возможно возведение сложных архитектурных конструкций. Строитель, пользующийся euro-form system, экономит свои средства на опалубке для сложных конструкций.

- Не требует больших складских площадей. Один и тот же комплект опалубки подходит для работы на различных объектах. Вследствие этого не требуется хранение большого количества комплектующих. Рабочий комплект компактен и занимает небольшую площадь. Строитель, пользующийся euro-form system, экономит свои складские расходы.

- Экономит время. Легкость и простота конструкции позволяют расходовать минимум времени на сборку и демонтаж, и экономят время на работу объекта в целом. Строитель, пользующийся euro-form system, экономит свое время.

- Не зависит от квалификации работников. В силу простоты и понятности конструкции работать с опалубкой могут строители  любой квалификации. Строитель, пользующийся euro-form system, избавляется от проблемы низкоквалифицированных рабочих.

- Не требует подъемного оборудования. Собирается вручную и не требует дополнительных расходов на подъемное оборудование. Строитель, пользующийся euro-form system, снижает расходы на подъемное оборудование.

- Снижает трудозатраты. Малый вес и высокая скорость возведения позволяют снизить количество человеко-часов требуемых для работы с опалубкой. Строитель, пользующийся euro-form system, экономит на снижении трудозатрат.

- Долговечная. Чем большее количество циклов выдерживает опалубка – тем меньше и реже требуется закуп новых комплектующих. Строитель, пользующийся euro-form system, многократно окупает вложенные в опалубку средства.

- Не прихотливая в хранении. Износоустойчивые материалы позволяют хранить euro-form system на открытых и неотапливаемых площадях, если нет возможности хранить на крытом складе. Строитель, пользующийся euro-form system, избавляется от множества проблем со складом.

- Контроль качества.  euro-form производится на современном оборудовании и проходит строжайший контроль качества. Производства подобного уровня в России нет. Строитель, пользующийся euro-form system, использует высококачественное строительное оборудование мирового уровня.

- Документально подтвержденное качество. Качество заверено как международными, так и российскими сертификатами. Строитель, пользующийся euro-form system, уверен в качестве своего строительного оборудования и в безопасности работ.

- Проверенная и востребованная. euro-form system успешно используется на передовых стройках: на стройках Саммита Стран Азиатско-Тихоокеанского региона на ДВ РФ, в Южной Корее и в Японии. Строитель, пользующийся  euro-form system, пользуется проверенным и испытанным строительным оборудованием.

# Footnotes

Адгезия – своего рода «прилепляемость» одного материала к другому. Адгезионная прочность сцепления слоев фанеры определяет ее прочность. АП в 100 Н/см2 означает, что чтобы «отслоить» 1 см2 шпона, потребуется приложить усилие в 100 Н (около 10 кгс).

Поверхностная прочность – сопротивляемость поверхности фанеры при трении, то есть сопротивляемость образованию царапин и прочих поверхностных деформаций.

,4,5,6  Данная марка стали не имеет полных аналогов в России. Наиболее близкий по свойствам сорт стали согласно российской классификации – конструкционная качественная сталь сорт 60.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8